## Slide 1
專題報告
室內無人機自主導航之 感知定位子系統
純視覺里程計與 Bundle Adjustment 軌跡估計與驗證
系所／組員：【請填寫】 指導老師：【請填寫】 中華民國 115 年（2026 年）

## Slide 2
報告大綱
2
▪ 研究背景與轉折 · 問題本質
▪ 研究範圍界定與系統架構
▪ 核心技術方法：增量式 PnP 前端 · Bundle Adjustment · 七道驗證閘門
▪ 相關開源模型對照 與 公開基準（EuRoC）技術定位
▪ 實驗結果：合成資料驗證 · 真機資料驗證 · 誠實落差分析
▪ 延伸模組：ArUco Marker 絕對定位
▪ 視覺化展示 · 研究貢獻 · 限制與未來工作
Notes: 本報告約 12–15 分鐘，重點放在方法與驗證架構。

## Slide 3
研究背景與轉折
3
▪ 原始題目：室內無人機自主導航系統（移動＋避障）
▪ 開發過程中飛行載具損壞 → 不換題目，聚焦核心子問題：
  – 室內、無 GPS 下，無人機如何準確估計自身位置？
▪ 為什麼這個轉折合理：
  – 定位（Localization）與控制（Control）為相對獨立子系統
  – 定位不準，路徑規劃與飛控再好也無法可靠運作
▪ 驗證載體改為手持／手推模擬飛行軌跡：
  – 不影響定位演算法有效性，同時大幅降低風險與複雜度

## Slide 4
問題本質：室內為什麼無法用 GPS？
4
▪ GPS 依賴衛星訊號，室內因牆體遮蔽而大幅衰減甚至完全消失
▪ 所有室內自主移動載具（無人機、掃地機器人、倉儲物流機器人等）都需要替代定位
▪ 主流解法之一：視覺里程計（Visual Odometry, VO）
  – 由相機連續影像估算自身相對起點的移動軌跡
  – 不需額外感測器，成本低、適用性廣
▪ 本研究聚焦：純視覺（僅單一相機）＋ 誤差修正（Bundle Adjustment）

## Slide 5
研究範圍界定
5
項目 | 本研究範圍 | 原因／後續規劃
感測器 | 僅單一相機（純視覺） | IMU 融合列為未來工作
定位性質 | 相對定位為主軸＋Marker 輔助絕對定位 | 完整 SLAM 列為未來工作
誤差修正 | Bundle Adjustment 全局優化 | Loop Closure 列為未來工作
驗證載體 | 手持／手推模擬飛行軌跡 | 不涉及實際飛行與馬達
座標系 | 房間自訂相對座標＋Marker 絕對座標 | 不涉及 GPS／經緯度換算

## Slide 6
系統架構：硬體與資料傳輸
6
硬體組成
▪ ESP32S3-CAM：機載影像擷取端，WiFi / MJPEG 串流
▪ 接收運算端：執行 VO、Bundle Adjustment 與分析
傳輸架構與開發陷阱
▪ STA 模式＋固定 IP；自行實作 MJPEG multipart 解析，保留幀序號／時間戳供同步
▪ 初期 AP 模式因 Windows NCSI 判定「無網際網路」而頻繁自動斷線 → 改 STA 根本解決
處理流程
▪ 影像串流 → 特徵偵測／光流追蹤 → 增量式 PnP＋局部地圖三角化 → Bundle Adjustment →（可選）ArUco 絕對座標校正 → 軌跡輸出與定量驗證

## Slide 7
VO 前端：增量式 PnP ＋ 局部地圖
7
步驟 | 內容 | 設計重點
1. 座標系初始化 | kf0 為世界原點；kf1 以 Essential Matrix 建立初始基線 | 建立基準
2. 特徵追蹤 | Shi-Tomasi 角點 ＋ Lucas-Kanade 光流 | 跨關鍵幀追蹤
3. 增量三角化 | 跨幀 2D 觀測三角化出 3D 地圖點，持續累積 | 建立局部地圖
4. 強健定位 | 新關鍵幀以 solvePnPRansac 對照地圖定位 | 抗尺度漂移／誤差累積
目的：以「地圖點對照」取代純逐幀相對估計，從根本緩解尺度漂移與誤差累積。

## Slide 8
開發過程：四大關鍵問題與修復
8
問題 | 解決方式
Bootstrap 死鎖（PnP↔三角化互依） | 補 kf0 slot-0 觀測；地圖點不足時退回 Essential Matrix
追蹤 ID 錯位（存活點與 ID 未同步） | 實作 _surviving_ids 重建正確對應
Reset 邏輯過於敏感（頻繁無謂重置） | 0 特徵才硬重置；偏低僅補充特徵點
視差角過小致三角化品質差 | 視差角 < 2° 之點捨棄，避免污染地圖
這些是增量式 SLAM 前端在實務上最常見的難點；除錯記錄與驗證數據皆完整保留。

## Slide 9
Bundle Adjustment：全局優化修正累積漂移
9
▪ 聯合最佳化所有關鍵幀位姿 ＋ 地圖點 3D 座標，最小化全數觀測的重投影誤差
▪ 合成資料改善：約 3577 px → 26 px（約 100 倍）
▪ 證明 BA 對修正長時間運行累積漂移有顯著效果
Chart: 合成資料：Bundle Adjustment 誤差改善（像素）
| BA 前 | BA 後
重投影誤差（像素） | 3577 | 26

## Slide 10
相關開源模型與技術定位
10
系統 | 方法路線 | 關鍵能力（★ 2026-09 GitHub 觀測）
ORB-SLAM2／ORB-SLAM3 | 特徵式（＋視覺慣性） | 回環偵測、重定位、多子地圖（★10.2k／9.1k）
DSO／SVO | 直接／半直接法 | 高精度、輕量即時（★2.5k／2.2k）
VINS-Mono／Fusion | 視覺慣性（優化式） | IMU 緊耦合、尺度可觀（★6.0k）
OpenVINS／Kimera-VIO | 濾波式 VIO／語意 | 研究平台、度量語意地圖（★3.1k／1.9k）
g2o／GTSAM／Ceres | 後端最佳化 | 位姿圖優化、因子圖、Bundle Adjustment
DBoW2／hloc／evo | 回環・重定位・評估 | 詞袋檢索、大規模定位、ATE／RPE 標準工具
本系統＝「特徵追蹤＋局部地圖＋PnP＋BA」之精簡純視覺架構，與 DSO／SVO 同路線。 公開基準（EuRoC）：視覺慣性系統可達公分級（ORB-SLAM3 RMS 位置誤差 0.03 m）；本系統真機 ATE ≈ 154 mm。 能力邊界：缺 IMU 融合、回環偵測與重定位 → 已逐項對應可採用之開源方案。

## Slide 11
自動化驗證方法論：七道驗證閘門（P1–P7）
11
▪ P1 軌跡連續性 - P2 重投影一致性（含 BA 前後比較）
▪ P3 直線度 - P4 單調性 - P5 跳點偵測
▪ P6 結構量門檻（關鍵幀／特徵點數量） - P7 靜止段光流檢驗
▪ 在合成正、負對照組上皆測試，確保閘門能真正區分「好／壞資料」
▪ 避免落入「系統看起來能動」就宣稱有效的主觀驗證

## Slide 12
實驗結果 ①：合成資料驗證
12
17 / 17
七道閘門全數通過
2.4–2.8 mm
ATE（六組測試組合）
20 / 20
演算法回歸測試
▪ 自行開發合成序列產生器：模擬乾淨、可控的移動軌跡，提供精確地面真值
▪ 完整通過 → 證明 VO 前端與 BA 演算法邏輯本身正確
▪ 為後續真機驗證建立可信的技術基礎

## Slide 13
實驗結果 ②：真機資料驗證（seq_real_14）
13
▪ 5×4 棋盤格（25 mm 方格）提供地面真值：成功捕獲 108/201 幀（53.7%）
▪ 局部地圖：431 個三維地圖點、26 個關鍵幀
▪ 重投影誤差：Pre-BA 2.05 px → Post-BA 1.24 px（收斂 RMS 0.87）
▪ 驗證閘門：P1、P2、P6、P7 通過；P3／P4／P5 因手持移動限制未通過（已歸因、記錄）
▪ ATE ≈ 154 mm（20/26 幀具地面真值對照，覆蓋率 76.9%）
  – 結論：端到端定位管線在真實環境中可運作、可量化

## Slide 14
誠實落差分析 與 相機標定反思
14
▪ 真機 vs 合成 ATE 落差約 60 倍（154 vs 2.4–2.8 mm），成因：
  – 地面真值量測精度、光照雜訊、標定殘差、76.9% 覆蓋率
▪ 標定陷阱①：imageSize 順序錯誤 → cy=30.6 異常（敏感度分析：
  – ATE 變異 ≤ 4.5% → 對主點偏移強健；座標尺度變異 14% → 對內參敏感
▪ 標定陷阱②：焦距－畸變耦合退化（k3 = -1640）→ 要求姿態多樣性＋物理合理性檢查
▪ 態度：數值、失敗與限制如實揭露，不選擇性報告

## Slide 15
延伸模組：ArUco Marker 室內絕對定位
15
▪ 目標：把「相對座標」升級為具物理意義的「絕對座標」
▪ 三步驟：標記部署＋量測 → solvePnPGeneric 姿態估算 → Sim3 對齊整條軌跡
▪ 合成驗證：自測 0.000 mm · 端到端平均誤差 52 mm · 閘門 5/5 · 回歸 26/26
▪ 尚待完成：實體硬體驗證（標記列印、佈署量測、真機穩定度與精度）
▪ 限制：不跨場地遷移、精度受限量測工具（±5–10 mm）、標記可視範圍外退化、無重定位

## Slide 16
視覺化 與 航點導航模擬
16
▪ 3D 房間模型呈現測試空間，標示各標記絕對位置
▪ 並列顯示「純 VO 軌跡」（累積漂移）vs「標記校正後軌跡」（貼近真實路徑）
▪ 支援靜態檢視與動畫回放
▪ 航點導航模擬：即時計算方向／距離，到達判定後自動切換下一目標
  – 演示「自主移動載具導航決策」之概念；完成實體驗證後可直接替換真實資料

## Slide 17
研究貢獻 ・ 限制與未來工作
17
研究貢獻
▪ 完整可重現的純視覺定位鏈（VO→BA→驗證）
▪ 兩類標定陷阱之量化分析與方法論
▪ 誠實實驗設計與限制揭露
▪ 相對→絕對定位之技術路徑驗證
▪ 與開源生態／公開基準之對照定位
限制與未來工作
▪ IMU 融合：角速度積分加入 BA 殘差項（參照 VINS／OpenVINS）
▪ 回環＋重定位：DBoW2＋g2o／GTSAM（參照 ORB-SLAM2／3）
▪ 延伸模組實體驗證＋AprilTag 標記選型評估

## Slide 18
結論
▪ 純視覺定位系統：合成＋真機雙重定量驗證（ATE 2.4–2.8 mm / ≈154 mm） ▪ 嚴謹方法論：七道驗證閘門、敏感度分析、誠實落差揭露 ▪ 延伸：ArUco 絕對定位＋Sim3 座標校正＋視覺化導航原型 ▪ 對照：與 ORB-SLAM／VINS／OpenVINS 等開源模型及 EuRoC 基準明確定位能力邊界 核心價值不在「能動的系統」，而在完整可驗證、誠實面對限制的研究態度。
謝謝聆聽 敬請指教